## Slide 1: MERS ÎNAINTE CU GYRO
BY SANJAY AND ARVIND SESHAN
This lesson uses SPIKE 3 software

## Slide 2: OBIECTIVELE LECȚIEI
Învățăm să aplicăm controlul proporțional pentru a face robotul să meargă drept
Învățăm cum să aplicăm controlul proporțional mișcării cu senzorul Gyro la un unghi particularizat
Trebuie să parcurgi lecția Proportional Line Follower înainte de a parcurge acestă lecție
Trebuie de asemenea să parcurgi lecția Turning With Gyro

## Slide 3: CE ÎNSEAMNĂ SĂ MERGI ÎNAINTE DREPT CU GYRO?
Imaginează-ți că vrei să mergi drept 200 cm
Pe măsură ce robotul parcurge distanța, robotul este lovit de ceva
Un program de mers înainte drept cu Gyro te poate ajuta ca robotul să se auto-corecteze înapoi la drept dar este împins cu distanța la care a fost împins.

## Slide 4: CUM FUNCȚIONEAZĂ
Algoritmul proporțional de urmărire a liniei și cel cu înaintare cu giroscop au proprietăți asemănătoare.
Pentru a scrie un program de înaintare cu giroscop, este necesar să te gândești despre care este eroarea și ce fel de corecție are nevoie.
Aplicație | Obiectiv | Eroare | Corecție
Înaintarea giroscopică | Determină robotul să meargă constant într-o direcție/la un unghi. | Cât de departe ești de acea direcție/acel unghi. | Întoarce-te mai mult în funcție de cât de departe este de traiectorie.
Urmărirea liniei | Stă la marginea liniei. | Cât de mare este diferența dintre citirea curetă și cea corectă. (current_light – target_light) | Întoarce-te mai mult în funcție de cât de departe este de linie.

## Slide 5: PSEUDOCOD
Setează motor pair
Reset your yaw value to 0
Într-un LOOP, calculează eroarea și aplică corecția
  Partea 1: Calculează EROAREA (Cât de departe de unghiul de target)
    Pentru a merge înainte : Target yaw angle=0 (Notă: Asumând o plasare orizontală a HUB-ului, trebuie să ne uităm la direcție ca un unghi de offset. Aceasta ar putea să fie diferit pentru setup-ul tău)
    Distanța de unghiul de target este doar citire curentă a yaw
  Partea 2: Calculează corecția care e proporțională a erorii
    Multiplică eroarea de la Partea 1 cu o constantă (trebuie să experimentezi și să descoperi care e pentru robotul tău)
  Conectează valoarea calculată din Partea 2 într-un block de mișcare cu fiecare motor ajutat proporțional
Îeșirea din LOOP ca în cerință prin schimbarea block-ului LOOP.
NOTĂ: Dacă robotul este construit într-un mod în care fața robotului nu e și fața Hub-ului, s-ar putea să fie necesar să faci niște justificări. Vezi discuțiile Item 2.
Codul a fost testat pentru Drive Base 1.

## Slide 6: SOLUȚIA: MERS ÎNAINTE CU GYRO
from hub import port, motion_sensor
import runloop, motor_pair
async def main():
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
# Resetează yaw angle și așteaptă ca acesta să se stabilizeze
motion_sensor.reset_yaw(0)
await runloop.until(motion_sensor.stable)
while True:
# calculează eroarea în grade. Vezi explicațiile de tuning a Gyro.
error = motion_sensor.tilt_angles()[0] * -0.1
# corecția este un întreg care este negativul erorii
correction = int(error * -2)
# aplică în comanda steering pentru a corecta eroarea
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, correction, velocity=200)
runloop.run(main())

## Slide 7: GHID DE DISCUȚII
Compară codul de urmărire a liniei cu codul de mers înainte drept. Ce similarități și diferențe vedeți? Răspuns. Codul este aproape același. Una din diferențe este cum este calculată eroarea. Eroarea este calculată utilizând senzorului Gyro. Corecția este identică.
Ce ar fi dacă ai dori ca robotul să meargă la un unghi anume (nu doar drept)? Cum va arăta codul diferit?
  Răspuns. În Partea 1 a codului soluție, nu avem nevoie de un block de diferență, deoarece vom scădea “0” din moment ce ținta este să mergem drept. Trebuie să scazi un unghi curent din unghiul target dacă vrei să mergi la un anumit unghi.
Target angle = 5 degrees
error = motion_sensor.tilt_angles()[0] * -0.1 - 5
correction = int(error * -2)

## Slide 8: CREDITS
Această lecție a fost creată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
La această lecție au contribuit membrii comunității FLL Share & Learn.
Mai multe lecții sunt disponibile pe www.primelessons.org
Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.