## Slide 1: IMPORTUL LIBRĂRIILOR CUSTOM
BY SANJAY AND ARVIND SESHAN
This lesson uses SPIKE 3 software

## Slide 2: OBIECTIVUL LECȚIEI (AVANSATĂ)
Învățăm cum să întroducem librăriile proprii de funcții în programele MicroPython
ATENȚIONARE:
Codul exemplu este furnizat ca atare, nu există garanții că va funcționa.
Lecția implică citirea și scrierea fișierelor de pe flash drive-ul HUB-ului. Accidental ștergerea fișierelor poate pune HUB-ul tău într-o stare în care OS-ul trebuie reinstalat și poate cauza pierderi de date de pe HUB.
Utilizează pe riscul propriu.

## Slide 3: DE CE ESTE ASTA UTIL?
Nu trebuie să mai dați copy/paste la funcțiile pe care le creați în fiecare program pe care-l scrieți. Puteți să vă importați funcțiile în fiecare program.
Când faceți o schimbare la funcțiile voastre, nu trebuie să faceți schimbările în fiecare program, trebuie sa faceți asta doar în librărie.

## Slide 4: PASUL 1: CREEAȚI LIBRĂRIA FUNCȚIEI
Creați un proiect nou
Acest proiect va conține librăria voastră de funcții.
În acest exemplu, vom creea 2 funcții simple. Una care va arăta o săgeată dreapta pe matricea LED și una care va arăta o săgeată stânga.
Funcția principală va testa funcțiile acesteo librării
Descarcă programul pe un slot de pe HUB și aduceți-vă aminte ce slot ai ales. Noi utilizăm slot-ul 19.

## Slide 5: PASUL 1: CREEAȚI LIBRĂRIA FUNCȚIEI
# Împortă codul librăriei
from hub import light_matrix
def right():
light_matrix.show_image(light_matrix.IMAGE_ARROW_E)
def left():
light_matrix.show_image(light_matrix.IMAGE_ARROW_W)
# Se finalizează codul librăriei
# Începe codul de testare
async def main():
right()
await runloop.sleep_ms(1000)
left()
import runloop, sys
runloop.run(main())
sys.exit("Done test")
#Se finalizează codul de testare

## Slide 6: PASUL 2: IMPORTUL LIBRĂRIEI
În SP3, poți importa un fișier bazat pe text Python (.py) care este prezent în rădăcina HUB-ului.
Vom scrie al doilea program care exportă librăriile funcțiilor primului program unui fișier numit “customlib.py” în rădăcina SP , folder-ul (“/flash”).
Utilizează un slot pe care nu îl folosești pentru alte misiuni. Noi utilizăm slot-ul 18.
Prima dată va creea un șir care conținetoate librăriile funcțiilor. Codul de testare este exclus
Apoi scrie șirul într-un fișier din rădăcina HUB-ului SPIKE.
El nu importă el însuși sau utilizează librăriile. Este doar un instrument de export.
SFAT: Poți creea deasemenea librării multiple prin exportarea unor mai porțiuni de cod în diferite fișiere din rădăcina .py

## Slide 7: PASUL 2: EXPORTĂ CODUL
# Șirul librăriilor din cod, utilizând citate multilinii din python. Nu include codul de test, doar funcțiile sunt reutilizate și e nevoie de importuri.
code: str = '''
from hub import light_matrix
def right():
light_matrix.show_image(light_matrix.IMAGE_ARROW_E)
def left():
light_matrix.show_image(light_matrix.IMAGE_ARROW_W)
'''
def exportProgram(): # Funcția de export a codului de librării
import os
global code
os.chdir('/flash') # schimbă rădăcina directorului
try:
os.remove('customlib.py') # șterge orice fișier librărie existent cu același nume
except:
pass
f = open('customlib.py', 'w+') # creează fișiere personalizate a lib.py în rădăcina HUB-ului SPIKE
f.write(code) # Scrie codul librărie în fișierul customlib.py file
f.close()
import sys
exportProgram() # Rulează funcția de export
sys.exit("Export complete")

## Slide 8: PASUL 3: UTILIZAREA LIBRĂRIEI
Acum poți importa librăria în orice alt program

## Slide 9: PASUL 3: IMPORTĂ CODUL EXEMPLU
import runloop, sys
# customlib poate fi importat ușor ca orice alt import.
import customlib
async def main():
customlib.left() # utilizează funcțiile customlib prin indexarea cu customlib.
await runloop.sleep_ms(1000)
customlib.right()
await runloop.sleep_ms(1000)
sys.exit('Done’) # customlib
runloop.run(main())
# Alternativ, dacă nu dorești prefixe, poți folosi:
from customlib import *
left()
right()

## Slide 10: CREDITS
Această lecție a fost creată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
La această lecție au contribuit membrii comunității FLL Share & Learn.
Sfaturi specifice SP3 au fost furnizate de Ethan Danahy
Mai multe lecții sunt disponibile pe www.primelessons.org
Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.