## Slide 1: UTILIZAREA FUNCȚIILOR DE LUMINĂ
BY SANJAY AND ARVIND SESHAN
This lesson uses SPIKE 3 software

## Slide 2: OBIECTIVELE LECȚIILOR
Învățați cum să programați luminile LED lights de pe Hub
Învățați cum să aprindeți luminile de pe Senzorul de Distanță
Învățați cum să afișați diferite valori pe matricea LED a HUB-ului

## Slide 3: Controlarea Matricei LED de pe HUB
Puteți afișa imagini predefinite pe matricea LED
light_matrix.show_image(image)
  Lista imaginilor pe care le puteți afișa pot fi găsite în Knowledge Base sub aceaste comenzi.
Puteți să setați intensitatea unor pixeli specifici. Intervalul pentru valoarea luminii pentru pixelii x,y este 0-4
light_matrix.set_pixel(x, y, intensity=100)
Puteți scrie un text pe matricea LED (literele vor apărea una după alta). Este o funcție asynchronous și așteaptă un await.
await light_matrix.write(text)
În sfârșit, poți opri toți pixelii.
light_matrix.clear()

## Slide 4: CONTROLAREA LUMINILOR SENZORULUI DE DISTANȚĂ
Poți aprinde luminile de la Senzorul de distanță ( sunt 4 lumini separate) cu următoarea metodă. Pixelii au 4 valori de intesitate.
distance_sensor.show(port, pixels)
Example:
pixels = [100] * 4
distance_sensor.show(port.F, pixels)
Poți seta de asemenea luminozitatea fiecăruia din cele 4 lumini separat, x,y pe un interval de la 0-1
distance_sensor.set_pixel(port, x, y, intensity)
distance_sensor.get_pixel(port, x, y)
Example:
distance_sensor.show(port.F, 0, 100)
Poți opri toate luminile folosind:
  distance_sensor.clear()

## Slide 5: CONTROLAREA LUMINII BUTONULUI CENTRAL AL HUB-ULUI
Puteți să aprindeți lumina și să alegeți o culoare
light.color(light.POWER, color.RED)
Poți schimba lumina butonului de conectare la bluetooth.
light.color(light.CONNECT, color.RED)
Culorile disponibile sunt listate în topicul culorilor în lecția Knowledge Base

## Slide 6: PROVOCARE: LUMINEAZĂ LUMEA
Scrie “Hello World” utilizând matricea de lumină
Afișează apoi o Față Fericită pentru 4 secunde
Aprindeți luminile din ochiul ,,stâng’’ a Senzorului de Distanță.
Schimbați lumina Butonului Central cu o culoare la alegerea voastră.
Schimbați lumina Butonului de concetare bluetooth cu o culoare la alegerea voastră.

## Slide 7: SOLUȚIA PROVOCĂRII
from hub import light, light_matrix, port
import runloop, color, distance_sensor, sys
async def main():
await light_matrix.write("Hello world")
light_matrix.show_image(light_matrix.IMAGE_HAPPY)
await runloop.sleep_ms(4000)
pixels = [0, 100, 0, 100]
distance_sensor.show(port.F, pixels)
light.color(light.POWER, color.PURPLE)
light.color(light.CONNECT, color.ORANGE)
await runloop.sleep_ms(3000)
sys.exit("Lights Out")
runloop.run(main())

## Slide 8: PROVOCARE: AFIȘAREA VALORILOR SENZORULUI
Cât de tare să apăsăm Senzorul de atingere?
Creează un program în LOOP care afișează valorile forței aplicate pe senzorul de atingere pe ,atricea LED.
Afișează rezultatele în DeciNewtons (0-100)
Sfat, luați în considerare:
  light_matrix.write()
  force_sensor.force()

## Slide 9: SOLUȚIA PROVOCĂRII
Programul afișează valoarea Senzorului de atingere pe matricea LED.
from hub import light_matrix, port
import runloop, force_sensor
async def main():
while True:
decinewtons = force_sensor.force(port.F)
await light_matrix.write(str(decinewtons))
runloop.run(main())

## Slide 10: CREDITS
Această lecție a fost creată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
La această lecție au contribuit membrii comunității FLL Share & Learn.
Mai multe lecții sunt disponibile pe www.primelessons.org
Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.