## Slide 1: LINE FOLLOWER
BY SANJAY AND ARVIND SESHAN
This lesson uses SPIKE 3 software

## Slide 2: OBIECTIVELE LECȚIEI
Învățăm cum putem face robotul să urmărească o linie utilizând Color Mode sau Reflected Light Mode a senzorului de culoare de pe SPIKE Prime
Învățăm cum să combinăm senzorii, loop și condiționările

## Slide 3: ROBOTUL URMĂREȘTE MARGINEA LINIEI
Robotul trebuie să aleagă în ce parte să ajusteze direcția atunci când senzorul de culoare vede o culoare diferită.
Răspunsul depinde de pe ce parte a liniei robotul urmărește linia!
Dacă este pe negru ajustează direcția spre stanga.
Dacă este pe alb ajustează direcția spre dreapta
Dacă este pe negru ajustează direcția spre dreapta.
Dacă este pe alb ajustează direcția spre stanga.
Drive Base 1

## Slide 4: PE CE PARTE A LINIEI ESTE INDICAT SĂ INCEPI
✔
✗
✔
Dacă scrii un urmăritor de linie care să urmărească linia pe partea dreaptă, robotul trebuie să înceapă pe partea dreaptă a liniei.
Drive Base 1

## Slide 5: PROVOCARE: URMĂREȘTE O LINIE
Scrie un program care să urmărească marginea dreaptă a liniei negre
Dacă senzorul vede negru, întoarce dreapta.
Dacă senzorul vede alb, întoarce stânga.
Utilizează block-ul IF/ELSE pentru ca robotul să execute aceste decizii
Repetă urmăritorul de linie la infinit
Utilizează modul Color Mode sau Reflected Light Mode
Notă: Pentru a urmări linia cu Advanced Driving Base (ADB) în modul Color Mode, va trebui să faci modificări la design-ul robotului deoarece senzorul de culoare nu recunoaște negru de la înălțimea din construcția inițială. Vezi lecția cu Senzorul de culoare
Drive Base 1

## Slide 6: DOUĂ MODURI DE ÎNTOARCERI
În lecția anterioară, “Turning with the Gyro” explică două funcții motor pair pentru a face robotul să se întoarcă. Parcurge lecția respectivă pentru alte detalii.
Poți folosi motor_pair.move și ajustează valoare de mișcare. Această lecție folosește steering pentru a merge înainte.
Poți folosi motor_pair.move_tank și poți întroduce valori diferite pentru motorul din drepta și motorul din stânga. Poți încerca, tu însuți.
motor_pair.move(pair, steering)
Schimbă valorile aici. Valoarea 0 face ca robotul să meargă înainte
motor_pair.move_tank(pair, left_velocity, right_velocity)
Schimbă valorile de viteză aici. Aceeași viteză face ca robotul să meargă drept înainte

## Slide 7: LINE FOLLOWER – MODUL CULOARE ȘI INTENSITATEA LUMINII REFLECTATE
from hub import port
import motor_pair, color_sensor, runloop
# Constante pentru Drive Base 1
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
# Urmărește partea dreaptă a liniei negre (Negru-Alb margine). NOTĂ: Testul este ca robotul să meargă pe planșă pe marginea negru-alb.
# Dacă planșa are mai multe culori, va trebui să cobori valoarea de comparație pentru a evita confuzia cu alte culori.
# Pentru a urmări marginea Alb-Negru, schimbă condiția de la < 50 la > 50
# Pentru a utiliza color mode, importă color, și utilizează condiția:
# dacă (color_sensor.color(port.A) == color.BLACK)
async def line_follow_forever():
while (True):
if (color_sensor.reflection(port.A) < 50): # sensor is on Black. Lower threshold as needed for your case.
# Întoarce dreapta, i.e. departe de negru
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, 30, velocity = 300)
else: # senzorul este pe alb
# Întoarce stânga, i.e. spre Negru
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, -30, velocity = 300)
async def main():
await line_follow_forever()
runloop.run(main())

## Slide 8: EXTENSIE – SCHIMBAREA CONDIȚIILOR DE IEȘIRE
În FLL, tipic nu vrei să urmărești linia la infinit. E posibil să-ți dorești să te oprești la anumite condiții, unele din ele pot fi:
Senzorul ultrasonic detectează ceva
Senzorul de atingere este apăsat.
Ai un senzor suplimentar de culoare pe robot care poate sesiza un marker de pe planșă. Asta este extrem de util în FLL.
Trebuie să urmărești linia pentru o anumită distanță.
  SFAT: Poți reseta pozitia individuala relativă a motorului și apoi atunci când trece peste valoarea considerată ca reper. Ia în considerare rotația în sensul acelor de ceasornic și opus acelor de ceasornic.n
Combină această lecție cu lecția despre LOOP pentru a rezolva aceste probleme.

## Slide 9: LINE FOLLOW UNTIL SECOND SENSOR SEES BLACK
from hub import port
import motor_pair, color_sensor, runloop, sys
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
# urmărește partea dreaptă a liniei negre (marginea Negru-Alb) până când al doilea senzor vede negru
# Testează pe planșa doar cu culorile negru și alb. Ajustează valoarea de comparație la o valoare mai mică. async def line_follow_until_line():
# Drive Base 1 este modificat cu un al doilea senzor de culoare pe portul B
# Urmărește linia până când senzorul B vede negru.
while (color_sensor.reflection(port.B) > 50): # Ajustează valoarea de comparație în funcție de necesități.
if (color_sensor.reflection(port.A) < 50): # sensorul este pe megru. Ajustează valoarea de comparație în funcție de necesități
# Întoarce dreapta, i.e. mai departe de negru
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, 30, velocity = 300)
else: # sensorul este alb
# Întoarce stânga, i.e. spre negru
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, -30, velocity = 300)
async def main():
await line_follow_until_line()
sys.exit("Stopping")
runloop.run(main())

## Slide 10: LINE FOLLOW FOR APPROXIMATE DISTANCE
from hub import port
import motor, motor_pair, color_sensor, runloop, sys
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D) # Drive base 1 (DB1)
WHEEL_CIRCUMFERENCE = 17.5 # cm – mărimea roții pentru DB1
# urmărește partea dreaptă a liniei negre (marginea Negru-Alb) până când e acoperită distanță.
async def line_follow_for_distance_cm(distance_cm):
# Calculează numărul de grade pentru a acoperi distanța de care ai nevoie
# Vezi lecția More Accurate Turns pentru explicații.
motor_degrees = int((distance_cm/WHEEL_CIRCUMFERENCE) * 360)
# Utilizează motorul D pentru DB1 deoarece robotul se mișcă în sensul acelor de ceasornic și gradele de rotație se adună.
motor.reset_relative_position(port.D, 0)
while (motor.relative_position(port.D) < motor_degrees):
if (color_sensor.reflection(port.A) < 50): # sensor is on Black. Adjust threshold as needed if this is too high
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, 30, velocity = 300) # Întoarce dreapta
else: # sensorul este pe alb
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, -30, velocity = 300) # Întoarce stânga
async def main():
await line_follow_for_distance_cm(70)
sys.exit("Stopping")
runloop.run(main())

## Slide 11: CREDITS
Această lecție a fost creată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
La această lecție au contribuit membrii comunității FLL Share & Learn.
Mai multe lecții sunt disponibile pe www.primelessons.org
Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.