## Slide 1: ALGORITM PID DE URMĂRIRE A LINIEI
BY SANJAY AND ARVIND SESHAN
This lesson uses SPIKE 3 software

## Slide 2: OBIECTIVELE LECȚIEI
Învățăm limitările controlului proporțional
Învățăm ce înseamnă PID
Învățăm cum sp programăm PID și cum să-l ajustăm

## Slide 3: CÂND CONTROLUL PROPORȚIONAL ARE PROBLEME?
Ce face omul?
Pe linie mergi înainte
Pe alb întoarce stânga
Mergi pe linie  întoarce dreapta
Pe alb  întoarce stânga
Ne îndepărtăm mai mult de linie întoarcem chiar mai mult!
Ce face controlul proporțional?
Pe linie mergi înainte
Pe alb  întoarce stânga
Merge înafara liniei  mergi înainte!
Pe alb  întoarce stânga
Merge mai departe de linie întoarce stânga cu același număr de grade!
Citirea reflexivității =
50%
100%
Notă: următoarele slide-uri sunt animate. Utilizează prezentarea PowerPoint pentru a le vedea

## Slide 4: CUM PUTEM REZOLVA PROBLEMELE CONTROLULUI PROPORȚIONAL?
Ce face omul?
Întoarce stânga/pe linie 🡪 întoarce dreapta
Merge mai departe de linie 🡪 întoarce mai mult!
Ce face controlul proporțional?
Întoarce stânga / pe linie 🡪 mergi înainte!
Mergi mai departe de linie 🡪 întoarce stânga cu același număr de grade!
1. Fă predicții care va fi următoarea citire a senzorului
2. Virările anterioare ajută să reduci eroarea?

## Slide 5: INTEGRALE ȘI DERIVATE
Dacă citirile sunt: 75, 65, 55 – care crezi că va fi citirea următoare?
  Dacă citirile sunt 57, 56, 55…
Ce informații ai folosit ca să ghicești?
Derivate – rata la care o valoare se schimbă
Dacă corecția merge bine, cum vor arăta citirile?
  +5, -6, +4 -3…. i.e. oscilează în jurul lui 0
Când întoarcerea nu va merge, cum va arăta eroarea?
  +5, +5, +6, +5… i.e. întodeauna pe o parte a lui 0
Cum putem detecta asta ușor?
  Sfat: privește suma tuturor erorilor anterioare
Care va fi valoarea ideală pentru această sumă? Ce înseamnă că suma este mare?
Integral  “suma” valorilor
1. Fă o predicție referitoare la ce va citi în continuare senzorul de culoare?
2. Virările anterioare ajută să reduci eroarea?

## Slide 6: Ce este PID?
Proporțional [Eroare]  Cât de rea este situația acum?
Integral  Ajută reglările anterioare să rezolve lucrurile?
Derivative  Cum se schimbă situația?
Control de tip PID  combină valorile erorii, integralei și derivatei pentru a decide cum să vireze robotul.

## Slide 7: EROAREA
Liniile solide reprezintă ceea ce ai văzut iar liniile punctate reprezintă viitorul.
La momentul 20, vezi citirea intensității luminii reflectate = 40 iar eroarea = -10 (roșu X)
Chart: Error
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 11.9856 | 15.7301 | 18.0315 | 18.9797 | 18.703 | 17.3645 | 15.155 | 12.2854 | 8.9771 | 5.4523 | 1.9244 | -1.4112 | -4.3848 | -6.8587 | -8.7323 | -9.9443 | -10.4735 | -10.3375 | -9.5892
 | -9.5892 | -8.3123 | -6.6144 | -4.6207 | -2.4654 | -0.28439 | 1.7927 | 3.649 | 5.1867 | 6.3314 | 7.035 | 7.2776 | 7.0668 | 6.4368 | 5.4442 | 4.1648 | 2.6877 | 1.1099 | -0.46969 | -1.9562 | -3.2641 | -4.3218 | -5.0752 | -5.4906 | -5.5555 | -5.279 | -4.6899 | -3.8351 | -2.7754 | -1.582 | -0.33161
Chart: Light Intensity
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 50 | 56.7474 | 61.9856 | 65.7301 | 68.0315 | 68.9797 | 68.703 | 67.3645 | 65.155 | 62.2854 | 58.9771 | 55.4523 | 51.9244 | 48.5888 | 45.6152 | 43.1413 | 41.2677 | 40.0557 | 39.5265 | 39.6625 | 40.4108
 | 40.4108 | 41.6877 | 43.3856 | 45.3793 | 47.5346 | 49.7156 | 51.7927 | 53.649 | 55.1867 | 56.3314 | 57.035 | 57.2776 | 57.0668 | 56.4368 | 55.4442 | 54.1648 | 52.6877 | 51.1099 | 49.5303 | 48.0438 | 46.7359 | 45.6782 | 44.9248 | 44.5094 | 44.4445 | 44.721 | 45.3101 | 46.1649 | 47.2246 | 48.418 | 49.6684
Subtract target (50)

## Slide 8: INTEGRALA
Privește istoria recentă a urmăritorului de linie
Însumează erorile anterioare
Aceasta este reprezentată de suprafața de sub curba grafului (integrala)
  Verde = ramura pozitivă
  Roșu = ramura negativă
Chart: Time (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 11.9856 | 15.7301 | 18.0315 | 18.9797 | 18.703 | 17.3645 | 15.155 | 12.2854 | 8.9771 | 5.4523 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4112 | -4.3848 | -6.8587 | -8.7323 | -9.9443 | -10.4735 | -10.3375 | -9.5892
Chart: Time (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 18.733 | 34.4631 | 52.4947 | 71.4744 | 90.1774 | 107.5418 | 122.6968 | 134.9822 | 143.9593 | 149.4116 | 151.3359 | 149.9247 | 145.5399 | 138.6811 | 129.9488 | 120.0045 | 109.5309 | 99.1934 | 89.6042
 | 89.6042 | 81.2919 | 74.6775 | 70.0568 | 67.5913 | 67.3069 | 69.0996 | 72.7486 | 77.9354 | 84.2667 | 91.3017 | 98.5793 | 105.6461 | 112.0829 | 117.5271 | 121.692 | 124.3797 | 125.4896 | 125.0199 | 123.0637 | 119.7996 | 115.4778 | 110.4026 | 104.9121 | 99.3566 | 94.0776 | 89.3877 | 85.5526 | 82.7773 | 81.1953 | 80.8637

## Slide 9: DERIVATA
Cât de repede se schimbă poziția?
  Previzionează unde va fi robotul în viitorul imediat
  La fel cât de repede se schimbă eroarea
Poate fi măsurată utilizând linia tangentă la curba măsurătorilor  derivata
  Approximativ utilizând 2 puncte de pe graf
Chart: Time (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 11.9856 | 15.7301 | 18.0315 | 18.9797 | 18.703 | 17.3645 | 15.155 | 12.2854 | 8.9771 | 5.4523 | 1.9244 | -1.4112 | -4.3848 | -6.8587 | -8.7323 | -9.9443 | -10.4735 | -10.3375 | -9.5892
 | -9.5892 | -8.3123 | -6.6144 | -4.6207 | -2.4654 | -0.28439 | 1.7927 | 3.649 | 5.1867 | 6.3314 | 7.035 | 7.2776 | 7.0668 | 6.4368 | 5.4442 | 4.1648 | 2.6877 | 1.1099 | -0.46969 | -1.9562 | -3.2641 | -4.3218 | -5.0752 | -5.4906 | -5.5555 | -5.279 | -4.6899 | -3.8351 | -2.7754 | -1.582 | -0.33161
Tangent line
Chart: Time (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 5.2383 | 3.7445 | 2.3014 | 0.94817 | -0.27666 | -1.3386 | -2.2095 | -2.8696 | -3.3083 | -3.5248 | -3.5279 | -3.3356 | -2.9735 | -2.4739 | -1.8736 | -1.212 | -0.52921 | 0.13603 | 0.74827
 | 0.74827 | 1.277 | 1.6978 | 1.9937 | 2.1553 | 2.181 | 2.0771 | 1.8563 | 1.5377 | 1.1447 | 0.70361 | 0.24255 | -0.21071 | -0.63007 | -0.99254 | -1.2794 | -1.4771 | -1.5778 | -1.5796 | -1.4865 | -1.3079 | -1.0576 | -0.75341 | -0.41539 | -0.064947 | 0.27655 | 0.58903 | 0.85484 | 1.0597 | 1.1934 | 1.2504

## Slide 10: PSEUDOCOD
Ia o nouă citire a senzorului de culaore
Calculează “eroarea”
Scalează eroarea pentru a determina contribuția la actualizarea corecției (control proportional)
Utilizează eroarea pentru a actualiza integrala (suma erorilor anterioare)
Scalează integrala pentru a determina contribuția la actualizarea corecției (controlul integralei)
Utilizarea erorii pentru a actualiza derivata (diferența de la ultima eroare)
Scalează derivata pentru a determina contribuția la actualizarea corecției (controlul derivatei)
Combină feedback-ul P, I, și D și corectarea robotului.

## Slide 11: CODE - PROPORTIONAL
Acesta este același cu codul de control proporțional, și urmărește marginea Negru-Alb (pe partea dreaptă a liniei negre)
Eroarea = distanța de la linie = citire - target
Correction (P_fix) = Error scaled by proportional constant (Kp) = 0.5
error = 50 - color_sensor.reflection(port.A)
P_fix = error * 0.5

## Slide 12: COD - INTEGRALA
Această secțiune calculează integrala. Adună eroarea curentă într-o variabilă care însumează erorile anterioare.
Această constantă de scalare este mică din moment ce valoarea Integralei poate fi mare.
Integral = sum of all past errors = last integral + newest error
Correction (I_fix) = Integral scaled by proportional constant (Ki) = 0.001
integral = integral + error # or integral+=error
I_fix = integral * 0.001

## Slide 13: COD - DERIVATA
Această secțiune calculează derivata. Aceasta sustrage eroarea curentă din eroarea anterioară pentru a vedea evoluția erorii.
Derivative = rate of change of error = current error – last error
Correction (D_fix) = Derivative scaled by proportional constant (Kd) = 1.0
derivative = error - lastError
lastError = error
D_fix = derivative * 1

## Slide 14: PUNEM TOTUL ÎMPREUNĂ
Fiecare componentă este deja scalată. La acest punct, noi putem să le punem simplu împreună.
Adaugă cele 3 valori pentru P, I, și D. Aceasta va calcula eroarea curentă finală.
NOTĂ: Utilizează corecția la întoarcere după ponderarea de la -100 la 100 deoarece in SP3 nu apare intern., va accepta valori peste limite (e.g. –250) și face lucruri impredictibile.
correction = min(100, max(-100, int(P_fix + I_fix + D_fix)))
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, correction, velocity = 300)

## Slide 15: CODUL COMPLET
from hub import port
import motor, motor_pair, color_sensor, runloop, sys
# Constante pentru Drive Base 1
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
# Urmărește partea dreaptă a liniei negre (marginea Negru-Alb).
# Pentru a urmări marginea Alb-Negru, schimbă condiția de eroare (reflecția - 50).
async def pid_line_follow_forever():
integral = 0
lastError = 0
while (True):
# Calculează eroarea.
error = 50 - color_sensor.reflection(port.A)
P_fix = error * 0.5
integral = integral + error
I_fix = integral * 0.001
derivative = error - lastError
lastError = error
D_fix = derivative * 1
# verifică valoarea pentru intervalul de la -100 la 100 deoarece SP3 nu o face intern.
correction = min(100, max(-100, int(P_fix + I_fix + D_fix)))
# utilizează corecția
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, correction, velocity = 300)
async def main():
await pid_line_follow_forever()
runloop.run(main())

## Slide 16: PAȘI CHEIE: AJUSTAREA CONSTANTELOR PID
Cel mai comun mod de a ajusta constantele PID este ,,trial and error’’.
Aceasta poate lua timp. Aici sunt câteva sfaturi:
  Dezactivează totul mai puțin partea proporțională (setează celelalte constante la zero). Ajustează constanta proporțională până când robotul urmărește linia bine.
  Apoi, activează integrala și ajustează până când robotul furnizează o performață bună pe multe tipuri diferite de linii.
  În final, activează derivata și ajustează până când ești mulțumit de urmăritorul de linie.
  Când activezi fiecare segment, aici sunt câteva valori cu care poți începe pentru constante:
    P: 1.0 ajustează cu ±0.5 inițial și ±0.1 pentru tuning fin
    I: 0.05 ajustează cu ±0.01 inițial și ±0.005 pentru tuning fin
    D: 1.0 ajustează cu ±0.5 inițial și ±0.1 pentru tuning fin

## Slide 17: EVALUAREA URMĂRITORILOR DE LINIE
Proportional
Utilizează “P” în PID
Realizează întoarceri proporționale
Merge bine pe ambele linii drepte si linii curbe
Bun pentru echipele medii și avansate- trebuie să aibă cunoștințe de block-uri matematice.
PID
Este mai bun decât controlul proporțional pe o linie cu curba mai strânsă, pe măsură ce robotul se adaptează la curbură
Cu toate acestea, pentru FIRST LEGO League, care în majoritate are linii drepte, controlul proporțional poate fi suficient.

## Slide 18: CREDITS
Această lecție a fost creată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
La această lecție au contribuit membrii comunității FLL Share & Learn.
Mai multe lecții sunt disponibile pe www.primelessons.org
Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.