## Slide 1: ALGORITM PROPORȚIONAL DE URMĂRIRE A LINIEI
BY SANJAY AND ARVIND SESHAN
This lesson uses SPIKE 3 software

## Slide 2: OBIECTIVELE LECȚIEI
Învață cum să creezi line follower proporțional
Învață cum să calculezi eroarea și corecția
Învață cum să folosești variabile și block-uri matematice

## Slide 3: CÂT DE DEPARTE ESTE ROBOTUL DE LINIE?
Citirile indicatorului Intensitatea luminii reflectate arată cât de ,,întunecată” este aria măsurată în medie
Citirile ar trebui să se situeze în intervalul de la 100 (pe alb) la 0 (pe negru)
Pentru urmărirea părții drepte a liniei negre(i.e. marginea Negru-Alb):
Aria de măsurare a senzorului:
Linie
Citire = 100
Citire = 0
Citire = 50
Citire = 25
Citire = 75
Drive Base 1

## Slide 4: URMĂRIREA LINIEI
Calcularea unei erori – cât de departe este robotul de target
  Robotul urmărește marginea liniei – target-ul ar trebui să fie ca senzorul să citească 50
  Eroarea ar trebui să indice cât de departe este valoarea senzorului de 50.
Cum faci corecția – trebuie să facem ca robotul să realizeze o acțiune proporțională unei erori. Trebuie să multiplici eroarea printr-un factor de scalare pentru a determina corecția.
  Pentru a urmări o linie, robotul trebuie să se îndrepte spre marginea liniei
  Robotul trebuie să vireze în scurtdacă este mai departe de linie.
  Cum să faci asta: Trebuie să ajustezi intrările comenzii Steering din block-ul de mișcare

## Slide 5: CUM SĂ FACI UN URMĂRITOR DE LINIE PROPORȚIONAL?
Pseudocod:
Calculează eroarea = Distanța de linie = (Citirea senzorului de culoare - CitireaTarget)
Scalează eroarea pentru a determina valoarea corecției. Ajustează factorul de scalare pentru a face ca robotul tău să urmărească linia mai lin.
Utilizează valori de Corecție (calculată în Pasul 2) pentru a ajusta întoarcerile robotului către linie.

## Slide 6: PROVOCARE
Calculează eroarea | 
Distanța de linie = (Citirea senzorului de culoare – Citirea Target) | 
Calculează eroarea | 
Scalează eroarea pentru a determina valoarea corecției. Utilizează asta pentru a ajusta input-ul de putere în block-ul de mișcare. | 
Aplică Corecția | 
Utilizează corecția pentru a vira ,,motor pair’’. Poți să utilizezi asta (ajustată corespunzător) pentru a ajusta viteza pentru fiecare motor dacă folosești modul tank. | 
Eroarea
error = 50 - color_sensor.reflection(port)
Valoarea absolută maximă a erorii este 50
correction = int(error * 0.5)
Funcția int convertește rezultatul la un întreg pentru a fi utilizat în funcția move. Din moment ce valoarea absolută a erorii este 50, corecția se situează în intervalul de la -25 la 25
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, correction, velocity = 300)
Pentru urmărirea marginii Negru-Alb a liniei:

## Slide 7: URMĂRITOR DE LINIE PROPORȚIONAL
from hub import port
import motor, motor_pair, color_sensor, runloop, sys
# Constantele pentru Drive Base 1
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
# Urmărește partea dreaptă a liniei negre (marginea Negru-Alb).
# Pentru a urmări marginea Alb-Negru, schimbă condiția de eroare la (reflecția - 50)
async def line_follow_forever():
while (True):
# Calculează eroarea
error = 50 - color_sensor.reflection(port.A)
# Calculează corecția prin multiplicarea erorii
# cu o constantă de proporționalitate
correction = int(error * 0.5)
motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, correction, velocity = 300)
async def main():
await line_follow_forever()
runloop.run(main())

## Slide 8: PAȘI CHEIE: TUNING THE CONSTANT
Observați, constanta 0.5 din slide-ul anterior este specific pentru robotul nostru (Drive Base 1). Este un bun start, dar s-ar putea să ai nevoie să ajustezi valoarea specific pentru robotul tău.
Această constantă este numită Constantă Proporțională, sau Proporționalitate
Cel mai comun mod de a ajusta constanta este ,,trial and error”.
Asta poate lua timp. Aici sunt câteva sfaturi:
  Începe cu valori de 0.5 și ajustează cu ±0.05 pentru tuning fin
  Dacă utilizezi comanda steering, încearcă să menții valoarea corecției de la -30 la 30.
  Ajustează la un punct unde controlul e destul de lin.

## Slide 9: PROVOCARE
Convertește programele exemplu de la lecția Basic line follower pentru a utiliza urmăritorul de linie:
  Urmărește linia până când cel de al doilea senzor vede negru.
  Urmărește linia o anumită distanță

## Slide 10: CREDITS
Această lecție a fost creată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
La această lecție au contribuit membrii comunității FLL Share & Learn.
Mai multe lecții sunt disponibile pe www.primelessons.org
Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.