## Slide 1: REDAREA SUNETELOR
BY SANJAY AND ARVIND SESHAN
This lesson uses SPIKE 3 software

## Slide 2: OBIECTIVELE LECȚIEI
Învață să folosești funcția de redare a sunetelor pe HUB

## Slide 3: Funcțiile difuzorului
Folosit pentru a reda beep-uri din Hub.
Poți seta volumul sunetului.
sound.volume(volume)
Poți reda o notă muzicală la alegere pentru o durată de timp specifică. Este asynchronous, așa că utilizează await dacă vrei să aștepte.
await sound.beep(frequency=440, duration=500, volume= 100, …)
Această funcție are o mulțime de parametri. Poți găsi detalii în lecția Knowledge Base.
Poți opri zgomotul de la HUB apelând
sound.stop()
0-100
Frequency
Duration of beep in ms
(default value: 500)

## Slide 4: PROVOCAREA ȘI EXEMPLU DE SOLUȚIE
Setează volumul difuzorului la 75%
Compune o scurtă piesă muzicală cu 4 note
Repetă notele de 4 ori.
from hub import sound
import runloop, sys
async def main():
sound.volume(75)
for i in range (4):
await sound.beep(400, 250)
await sound.beep(600, 250)
await sound.beep(800, 250)
await sound.beep(1000, 250)
sys.exit("Done")
runloop.run(main())

## Slide 5: CREDITS
Această lecție a fost creată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
La această lecție au contribuit membrii comunității FLL Share & Learn.
Mai multe lecții sunt disponibile pe www.primelessons.org
Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.