## Slide 1: INtroducTie hub & software
Door: SANJAY & ARVIND SESHAN

## Slide 2: Lesdoelen
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Leer hoe de SPIKE Prime Hub werkt.
Leer meer over de belangrijkste componenten van de SPIKE Prime-software.
Leer de Hub verbinden

## Slide 3: De knoppen op de hub
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Zet Hub in Bluetooth-koppelmodus.
Linkerknop voor programmanavigatie.
Selecteer programma of verlaat programma tijdens het uitvoeren. Houd 5 seconden ingedrukt om de hub uit te schakelen. Of om de hub aan te zetten.
Rechterknop voor programmanavigatie.
1
2
3
4

## Slide 4: Het scherm van de hub
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
5x5 LED pixel matrix kan worden gebruikt om (eigen) ontwerpen te laten zien, maar ook om programma-selectie te laten zien.
Ontwerpen op het scherm vertegenwoordigen verschillende programma’s.
Gebruik de linker, middelste en rechter knop om door programma's te navigeren / starten.
Er is een maximum van 20 programma’s.

## Slide 5: Ports, Motors and sensors
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
De hub heeft 6 ingebouwde poorten (A-F).
Op elke poort kan je elke motor en sensor aansluiten..
De basis set van SPIKE PRIME heeft 1x grote motor en 2x medium motoren, 1x krachtsensor, 1x afstandssensor, 1x Kleurensensor en een ingebouwde 6 assige kantelsensor.

## Slide 6: Starten
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Volg de stappen op het scherm en klik daarna op "START" om de programma te starten.

## Slide 7: HOME MENU
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Creëer een nieuw project
Open opgeslagen projecten
Naar de modules
Bouw instructies

## Slide 8: HELP MENU
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Klik op het pictogram Instellingen rechtsboven in het startscherm (zie paars kader).
Navigeer naar Help in de linkerkolom (zie geel kader).

## Slide 9: Modules
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Lesplannen vind je onder 'Modules’ vanuit het ‘home menu’.
Selecteer de eenheden om toe te voegen en klik op ‘Downloaden’.
De module van de FIRST LEGO League heet “Klaar voor de wedstrijd’,

## Slide 10: Essentiele programmeer-eenheden
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Geopende projecten
Projecteigenschappen: hernoem een project of verplaats het naar een andere lokatie (Bijv. Opslaan als)
Terug naar ‘Home’
Nieuw project aanmaken
Uitbreidingen
Scriptzone

## Slide 11: uitbreiding: meer blokken toevoegen
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Bij het openen van de software, zijn niet alle beschikbare blokken ingeschakeld.
Klik op het pictogram blokuitbreidingen onderaan het deelvenster blokpalet.
In onze lessen gebruiken we vaak "Meer motoren" en "Meer beweging”.
Na het downloaden zie je deze blokken als afzonderlijke tabbladen in het blokpalet.

## Slide 12: scriptzone
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Blokpalet
Download
Hub dashboard
Scriptzone is waar u elk programma maakt (‘Project’ genoemd).
Alle programmeer-blokken staan ​​in het blokpallet aan de linkerkant.
Via de verbindings-pictogram hebt u toegang tot het hub-dashboard.
Met het pictogram Downloaden / uitvoeren kiest u de modus om te downloaden of te streamen.
Stop en start
Download

## Slide 13: Overzicht blokpalet
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Motoren – Bestuur een individuele motor.
Beweging – Bestuur twee motoren tegelijk met synchronisatie.
Licht – Programmeer de 5X5 matrix.
Geluid – Speel een geluid.
Gebeurtenissen – Voer acties uit op basis van gebeurtenissen (bijv. sensor of timer).
Bediening – Herhalingen, als / dan-instructies, etc.
Sensoren – Lees een waarde van een sensor.
Bedieners – Wiskunde en logica.
Variabelen – Sla gegevens op als een variabele of in een lijst.
Mijn Blokken – Op maat gemaakte blokken.
Meer beweging – Extra bewegingsblokken.
Meer motoren – Extra motorblokken.
Weer – Toegang tot weersinformatie en voorspellingen.
Muziek – Speel muzieknoten en selecteer instrumenten.

## Slide 14: HUB DASHBOARD
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
De Hub moet verbonden zijn om toegang te krijgen tot dit gedeelte.
Deze sectie is erg handig voor:
    Controleer het niveau van de batterij.
    Hub OS versie.
    Controleer de waarde van de kantelsensor.
    Zie welke motoren en sensoren zijn aangesloten.
    Krijg realtime waarden van de motoren en sensoren.
Om de naam van de Hub te veranderen, klik je op de drie stippen in dit paneel (…) Zie onder ‘verbinding verbreken;’
‘Programma's beheren' heeft de lijst met alle programma's op de hub (maximaal 20). Gebruik deze sectie om de volgorde van de programma's te wijzigen.

## Slide 15: Download vs. streaming mode
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Downloaden: het programma draait op de hub en kan op elk moment worden uitgevoerd met of zonder uw pc.
Streaming: het programma draait op uw pc en bestuurt de motoren van de robot.
    Dit zorgt meestal voor langzamere reactietijden voor de robot, maar u kunt wel IOT-functies (Internet of Things) gebruiken, zoals weermetingen.
Opmerking: FIRST LEGO League teams moeten de downloadmodus gebruiken in wedstrijden.

## Slide 16: Verbinding maken met de hub
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Bij USB verbinding maakt de software automatisch verbinding met de steen.
Om verbinding te maken via bluetooth, klik op het verbindingspictogram in de software.
Schakel bluetooth in door op de bluetooth-knop op de steen te drukken.
Je steen verschijnt in de lijst onderaan. Klik op verbinden op uw hub.

## Slide 17: CREDITS
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Deze les is gecreëerd door Sanjay Seshan en Arvind Seshan voor SPIKE Prime Lessons
Deze lessen zijn door Roel van der Linden (Bouwgabbers.nl) vertaald in het Nederlands
Meer lessen zijn beschikbaar op: www.primelessons.org