## Slide 1: ХАБ и программное обеспечение
By the Makers of EV3Lessons
By sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: Цели Урока
Узнаем, как работает Хаб SPIKE Prime.
Узнаем об основных компонентах программного обеспечения SPIKE Prime.
Узнаем, как подключить Хаб.

## Slide 3: Кнопки УПРАВЛЕНИЯ ХАБОМ
Переводит Хаб в режим сопряжения Bluetooth.
Левая кнопка для выбора программы из списка в Хабе.
Включает Хаб. Запускает выбранную программу. Удерживайте нажатой кнопку в течение 5 секунд, чтобы выключить питание.
Правая кнопка для выбора программы из списка в Хабе.
1
2
3
4

## Slide 4: ДИСПЛЕЙ ХАБА
Светодиодный матричный дисплей 5х5, может быть использован для вывода изображений или выбора программы.
Изображение на экране можно изменять с помощью программных блоков.
Используйте стрелки и центральную кнопку для навигации / запуска программ.
Вы можете хранить максимум 20 программ.

## Slide 5: Порты, моторы и датчики
Хаб имеет 6 встроенных портов (A-F).
Любой порт может быть использован для любого мотора или датчика (автоматическое определение).
Базовый набор SPIKE PRIME поставляется с 1 Большой Мотор и 2 Средних Мотора, 1 Датчик Силы, 1 Датчик Расстояния, 1 Датчик Цвета и встроенный 6-осевой гироскопический датчик.

## Slide 6: начало работы
Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите кнопку «Начать», чтобы получить доступ к среде программирования.

## Slide 7: ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Создать Новый Проект
Открыть Сохраненный Проект
Учебно-методические Материалы
Инструкции по Сборке

## Slide 8: Доступ к меню Справка
Щелкните значок Настройки на главном экране.
Перейдите к Справке в левой колонке.

## Slide 9: ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ - КуРСЫ
Планы уроков можно найти в разделе Курсы в Главном меню.
Выберете какой Курс вы хотите добавить и нажмите Загрузить.
Первый учебный план LEGO League называется «К соревнованиям готовы!»

## Slide 10: Основы Программирования
Свойства Проекта: Переименовать проект или Сохранить в новом месте
Вернуться в Главное меню
Новый Проект
Расширения
Область программирования
Открытый Проект

## Slide 11: РАСШИРЕНИЯ: ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ
При открытии программы подключаются не все доступные блоки.
Нажмите на значок Расширения в нижней части панели палитры блоков.
На уроках часто используются «Дополнительные моторы» и «Дополнительные движения».
Эти блоки будут отображаться как отдельные вкладки в палитре программирования после загрузки.

## Slide 12: ОБЛАСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Палитра блоков
Загрузки
Информационная панель Хаба
Основная область программирования - это место, где вы создаете программу (проект).
Все блоки программирования находятся на палитре блоков слева.
Подключение позволяет получить доступ к информационной панели Хаба.
Значок загрузки/запуска позволяет выбрать режим загрузки.
Запустить и остановить
Загрузить

## Slide 13: ОБЗОР БЛОКОВ
Моторы – Управление моторами
Движение – Управление двумя моторами одновременно с синхронизацией
Подсветка – Управление 5X5 дисплеем
Звук – Воспроизведение звуков
События – Выполнение действий на основе событий (датчик или таймер)
Управление – Циклы, операторы и т.д.
Датчики – Считывание значений датчиков
Операторы – Математика и логика
Переменные – Хранение данных в переменной или списке
Мои блоки – Пользовательские блоки
Дополнительные моторы – Дополнительные блоки моторов
Дополнительные движения – Дополнительные блоки управления
Прогноз погоды – Доступ к информации и прогнозам погоды
Музыка – Воспроизведение музыкальных нот и выбор инструментов

## Slide 14: ИНфоРМАЦИОНАЯ ПАНЕЛЬ ХАБА
Для доступа к этому разделу необходимо подключить Хаб.
Этот раздел полезен для:
  Проверки уровня заряда батареи
  Версия операционной системы Хаба
  Значения Датчиков и Гироскопа
  Просмотр подключенных моторов и датчиков
  Получение значений в реальном времени от моторов и датчиков
Вы также можете переименовать свой Хаб в этой панели, нажав на три точки (…)
Управление программами содержит список всех программ на Хабе (максимум 20). Используйте этот раздел, чтобы изменить порядок программ.

## Slide 15: Режим загрузки и потоковой передачи
Режим загрузки: программа загружается в заданную ячейку хранения и запускается в любое время с вашего ПК или без него.
Режим потоковой передачи: программа работает на вашем компьютере и управляет моторами и датчиками в реальном времени.
    Это, как правило, приводит к более медленному времени отклика для робота, но это позволяет использовать функции IOT (Internet of Things), такие как показания погоды.
Примечание: В соревнованиях FIRST LEGO League Teams должен использовать режим загрузки.

## Slide 16: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХАБУ
Программное обеспечение автоматически подключится к Хабу, если вы используете USB.
Чтобы подключиться через Bluetooth, щелкните значок подключения в программном обеспечении.
Включите Bluetooth, нажав кнопку Bluetooth на Хабе.
Ваш Хаб появится в списке внизу. Нажмите кнопку Подключить на вашем Хабе.

## Slide 17: CREDITS
This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
More lessons are available at www.primelessons.org
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.