## Slide 1: Перемещение объектов и обнаружение пробуксовки
By the Makers of EV3Lessons
By sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: ЦЕЛЬ УРОКА
Узнаем, как перемещать объекты.
Узнаем о пробуксовках моторов.

## Slide 3: Обнаружение пробуксовки
Иногда Вы программируете мотор, чтобы переместиться на конкретное расстояние. Однако мотор застревает, прежде чем он доедет до цели.
Обнаружение пробуксовки позволяет Вашей программе автоматически идти дальше к следующему блоку в коде, когда конкретный блок мотора застревает (неспособен закончить движение).
SPIKE Prime имеет встроенное Обнаружение Пробуксовки.
Обнаружения Пробуксовки расположено на палитре Дополнительные моторы (используйте Расширения, чтобы добавить блок).

## Slide 4: Отрицательные значения
Вы можете вводить отрицательные значения для скорости или расстояния.
Это заставит робота переместиться назад.
Если Вы введете два отрицательных значения (например, скорость и расстояние или расстояние и направление), робот переместиться вперед.
Отрицательное значение = назад
Положительное значение = Вперед

## Slide 5: Подключение руки
Соберите руку для Droid Bot IV и присоедините к Большому Мотору, подключенному к порту D.
Конфигурация Droid Bot IV

## Slide 6: Задача 1: изучите пробуксовку с DROID Bot IV
Создайте программы с включенным обнаружением пробуксовки и с отключенным обнаружением пробуксовки.
Используя Droid Bot IV, запрограммируйте руку для поворота на 1 000 градусов.
Задержите руку, чтобы препятствовать повороту на 1 000 градусов, держите в течение нескольких секунд.
Сравните результаты каждой программы.
Спровоцируйте пробуксовку, препятствуя повороту руки, задержав на две секунды.

## Slide 7: Задача 1: решение
При включении обнаружения пробуксовки код выполняется дальше, даже когда рука застряла.
Звук будет играть, даже когда Вы держите руку и препятствуете тому, чтобы она вращалась.
Звук будет играть, только тогда когда Вы отпустите руку и позволите мотору закончить свое вращение.

## Slide 8: Задача 2: погрузка объекта (для ППП)
Двигайтесь вперед, возьмите рамку и возвратитесь назад.
Проверьте используется ли обнаружение пробуксовка при застревании мотора, когда мы пытаемся взять рамку.

## Slide 9: Задача 2: решение
Включите обнаружение пробуксовки
Настройте Вашего робота. Эта программа для использования ППП с большими колесами
Двигайтесь вперед до объекта
Вращайте рукой, чтобы взять рамку
Двигайтесь назад к начальной точке

## Slide 10: дополнение
Подумайте о ситуациях в FIRST LEGO League, когда обнаружение пробуксовки будет полезно.
  Когда робот может застрять?

## Slide 11: CREDITS
This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
More lessons are available at www.primelessons.org
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.