## Slide 1: ХАБ и программное обеспечение
By the Makers of EV3Lessons
By Arvind Seshan

## Slide 2: Цели Урока
Узнаем, как работает Хаб SPIKE Prime.
Узнаем об основных компонентах программного обеспечения SPIKE Prime.
Узнаем, как подключить Хаб.

## Slide 3: Кнопки УПРАВЛЕНИЯ ХАБОМ
Переводит Хаб в режим сопряжения Bluetooth.
Левая кнопка для выбора программы из списка в Хабе.
Включает Хаб. Запускает выбранную программу. Удерживайте нажатой кнопку в течение 5 секунд, чтобы выключить питание.
Правая кнопка для выбора программы из списка в Хабе.
1
2
3
4

## Slide 4: ДИСПЛЕЙ ХАБА
Светодиодный матричный дисплей 5х5, может быть использован для вывода изображений или выбора программы.
Изображение на экране можно изменять с помощью программных блоков.
Используйте стрелки и центральную кнопку для навигации / запуска программ.
Вы можете хранить максимум 20 программ.

## Slide 5: Порты, моторы и датчики
Хаб имеет 6 встроенных портов (A-F).
Любой порт может быть использован для любого мотора или датчика (автоматическое определение).
Базовый набор SPIKE PRIME поставляется с 1 Большой Мотор и 2 Средних Мотора, 1 Датчик Силы, 1 Датчик Расстояния, 1 Датчик Цвета и встроенный 6-осевой гироскопический датчик.

## Slide 6: начало работы
Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите кнопку «Начать», чтобы получить доступ к среде программирования.

## Slide 7: ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Создать Новый Проект
Открыть Сохраненный Проект
Учебно-методические Материалы
Инструкции по Сборке

## Slide 8: Доступ к меню Справка
Щелкните значок Настройки на главном экране.
Перейдите к Справке в левой колонке.

## Slide 9: ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ - КуРСЫ
Планы уроков можно найти в разделе Курсы в Главном меню.
Выберете какой Курс вы хотите добавить и нажмите Загрузить.
Первый учебный план LEGO League называется «К соревнованиям готовы!»

## Slide 10: СОЗДАНИЕ Проектов на PYTHON
Выберите Python из всплывающего окна
Нажмите на три точки, чтобы изменить имя проекта

## Slide 11: Область программирования
Область программирования
База знаний
Панель Хаба
База знаний: подсказки MicroPython
Область программирования: Основное место где Вы создаете программы (называется‘Проект’)
Иконка соединения позволяет Вам получить доступ к панели управления Хабом
Кнопки Пуск/Стоп позволяют Вам запускать код или загружать его
Консоль: Все что Вы печатаете, а также выводит ошибки
Пуск и Стоп
Консоль

## Slide 12: Информационная ПАНЕЛЬ ХАБА
Для доступа к этому разделу необходимо подключить Хаб.
Этот раздел полезен для:
  Проверки уровня заряда батареи
  Версия операционной системы Хаба
  Значения Датчиков и Гироскопа
  Просмотр подключенных моторов и датчиков
  Получение значений в реальном времени от моторов и датчиков
Вы также можете переименовать свой Хаб в этой панели, нажав на три точки (…)
Управление программами содержит список всех программ на Хабе (максимум 20). Используйте этот раздел, чтобы изменить порядок программ.

## Slide 13: ПОДКЛЮЧЕНИЕ к хабу
Программное обеспечение автоматически подключится к Хабу, если вы используете USB.
Чтобы подключиться через Bluetooth, щелкните значок подключения в программном обеспечении.
Включите Bluetooth, нажав кнопку Bluetooth на Хабе.
Ваш Хаб появится в списке внизу. Нажмите кнопку Подключить на вашем Хабе.

## Slide 14: КОД PYTHON ПО УМОЛЧАНИЮ
Все программы на Python начинаются со следующего кода по умолчанию.
Вы должны использовать этот код во всех проектах, которые Вы создаете: hub.light_matrix.show_image('HAPPY')

## Slide 15: CREDITS
This lesson was created by Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
More lessons are available at www.primelessons.org
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.